## Slide 1
电力交易智能体 · 日滚动撮合交易
以建代训-第四组
结业汇报
目标
"只给依据、不给报价"的电力滚撮交易辅助工具：把开市前 35–45 分钟的机械处理，压缩到 ≤10 分钟； 交易研判过程可追溯，沉淀系统性经验。
汇报人：柴龙涛（京津冀公司）
带教：高航（技术研究院）
团队成员：何金泽（辽宁售电）、孟建玲（北京售电）、柴龙涛（京津冀新能源）、段冬娟（北方大区）
2026.09
第四组

## Slide 2
汇报目录
CONTENTS
01
一、认识日滚动交易
为什么做 · 业务认知
1.1 日滚动交易时序
在交易品种体系中的位置与角色
1.2 日滚动交易申报流程
每个交易日的五步流水线
1.3 电价预测方法
火电负荷率找相似日
02
二、建设智能体
怎么做 · 建设路径
2.1 业务痛点分析
智能体建设背景与必要性
2.2 PRD 场景流程
从“多源搬运”到“可追溯计算链”
2.3 MVP 取舍
只保留验证必需的 UC1–UC9
2.4 智能体功能介绍
五大能力全景
03
三、总结与计划
下一步 · 成果展望
3.1 培训经验总结
PRD · MVP · 业务开发协同
3.2 下一步阶段计划
数据获取 · 交易复盘 · 助手优化
汇报主线：为什么做（业务认知）→ 怎么做（建设路径）→ 下一步（总结与计划）
日滚动交易智能体 · 结业汇报
01

## Slide 3
01 认识日滚动
1.1 日滚动交易时序
合约调整
年度、月度中长期签约大部分电量进行价格锁定；日滚动作为中长期交易的 最后一环，常用于修正中长期预测偏差，避免偏差考核。
价差收益
预判日滚动报价高于现货出清价格→ 在日滚动市场卖出电量；交割时合约 高价锁定，比现货卖出收益更高。
交易品种时序
年度交易
提前约1年
锁定全年电量 与电价大盘
多月交易
提前数月
按季度、多月 分段补充仓量
月度交易
提前1个月
月度电量计划 与偏差调整
月内交易
月内分批
月内剩余电量 的微调补位
日滚动交易
日内多轮 · 本品种
每日滚动买卖
颗粒度到日
日前·现货
日前与实时
日前申报、实时 出清交割
中长期市场
现货市场
日滚动交易智能体 · 结业汇报
02

## Slide 4
交易申报
1.2 日滚动交易的申报流程
每个交易日， 都要走完同一条 流水线
每天重复一次的高频闭环： 靠人盯盘又慢又容易漏—— 这正是要用智能体接管 这条链路的原因。
1
数据准备
归集火电开机、负荷、 新能源出力等边界数据
没有数据，一切 判断都是空谈
2
电价预测
预测日内分时 电价走势
报价的"眼睛"， 决定怎么出牌
3
报价决策
按预测价差生成 买卖策略与报价单
把判断变成具体 交易动作
4
申报出清
在交易窗口内申报， 等待市场出清
错过时间窗口 即失效
5
复盘修正
对比预测与实际， 修正次日策略
每天迭代， 越滚越准
→
→
→
→
日滚动交易按固定节奏推进，五个环节环环相扣、缺一不可，每天都在重复。
日滚动交易辅助决策智能体
看懂这条链，就看懂了智能体要接管什么。
日滚动交易智能体 · 结业汇报
03

## Slide 5
01 认识日滚动
1.3 电价预测的核心过程
预测方法 · 可解释
第一步
算负荷率
逐日计算火电负荷率， 形成历史曲线
第二步
找相似日
在历史中找出与目标日 负荷率最接近的日子
第三步
电价预测
以相似日的真实电价为基准， 输出目标日预测价
火电负荷率 = （系统负荷 − 新能源出力 − 核电 − 水电 − 非市场化 − 地方燃煤 − 联络线）÷ 火电开机
共计 11 项边界处理 · 3 次相似日查询
什么是火电负荷率？——供需的"体温计"
负荷率越高，火电开得越满、供需越紧，电价往往越高；负荷率低， 供需宽松，电价回落。
一个指标，给每天的"供需松紧"量体温。
为什么这套方法可信？
供需决定价格，相似的日子，电价也相似。
方法朴素、可解释、可落地 ——智能体每天自动算完，交易员看结果作策略参考。
日滚动交易智能体 · 结业汇报
04

## Slide 6
02 建设智能体
2.1 智能体建设背景与必要性：业务痛点
现状 · 滚动交易
3.5小时
滚撮决策窗口
50-80分钟
每日准备+决策耗时
10+
每日决策点位
4个
信息源来回切换
01
边界收集耗时长
4 个信息源逐个打开、复制粘贴， 约 15-20 分钟
02
披露边界有限
联络线、预测开机、分布式光伏、风电等 不披露，需自行预测
03
人工测算耗时
Excel 测算联络线、负荷率、价格预测， 约 20-25 分钟
04
决策窗口紧
每日在约 10 个点位上决策， 频次高、容错低
05
复盘要求高
经验在交易员脑中、难沉淀， 且部分经验有时效性
06
现有系统错位
当前使用的辅助决策系统更适配月竞及以上 周期的中长期交易或现货交易，对于滚撮交易 存在一定的需求错位问题
交易员把时间花在"把边界拼成依据"，真正的价差判断被挤压，且过程不可复现。
日滚动交易智能体 · 结业汇报
05

## Slide 7
02 建设智能体
2.2 PRD：从"多源搬运"到"可追溯计算链"
场景流程
现状：人工串联 15 步；目标：一条链跑完，交易员只在关键节点判断和修订。
01
边界收集
多源边界数据归集
02
未知边界推断
不披露项自行预测
03
联络线·负荷率
系统边界解算
04
价格及概率预测
24时段曲线+区间概率
05
依据输出
全链条逻辑可追溯
06
复盘与统计
结果留痕、每日复盘
人机分工
系统：取数、标准化、推断、计算、留痕、统计
交易员：修改预期、确认依据、拟定量价、研判复盘报告
红线
策略助手做边界展示与策略建议，不直接参与 申报——决策权始终在交易员手中。
日滚动交易智能体 · 结业汇报
06

## Slide 8
02 建设智能体
2.3 MVP 取舍：只保留验证路线必需的 UC1–UC9
最小可行验证
完整场景很长， 但技术验证只需 证明三件事：
数据能进来
计算链能闭环
结果能解释
核心： 全交易流程计算链 正确性验证
01
边界数据收集
数据输入层
从本地获取基础边界信息
02
未知边界推断
新能源推断
分散式风电、分布式光伏、 非市场化机组、水电出力
03
未知边界测算
系统边界解算
省间及区域联络线计划、 预测开机组合精确测算
04
火电空间计算
平衡空间测算
火电竞价空间平衡及全网 火电负荷率计算
05
24时电价预测
概率期望建模
24时段电价曲线（相似日） + 区间概率统计
06
推断输出与建议
智能决策输出
输出全链条逻辑依据， 生成交易策略意见
明确不做：交易申报、正式页面化 UI、多源自动取数、交易复盘（后续预留） ｜ 第一阶段只适配辽宁省，跑通后再推广
日滚动交易智能体 · 结业汇报
07

## Slide 9
02 建设智能体
2.4 智能体MVP功能介绍：五大能力
功能全景
围绕交易员的完整工作流设计：数据进得来、边界看得清、算得可追溯、人能改、助手在身边。
01
灵活化
数据导入
归集交易中心、滚撮软件、 辅助决策系统等多源边界 数据，下载后直接导入， 15-20 分钟数据整理时间 压缩到分钟级。
02
可视化
边界展示
联络线、火电开机、新能源 出力等边界信息一屏可视， 供需形势一目了然。
03
流程化
计算逻辑
边界推断 → 负荷率 → 电价 预测固化为标准计算链， 结果可追溯、可复现。
04
可重算
人工交互
交易员在线修改边界预期， 系统即时重新测算—— 人机协同，而非替代。
05
陪交易
智能助手
政策解读、风险提示、经验 问答，把老交易员的经验 变成随身顾问。
交易员每日数据收集、计算、复盘工作时长由 50-80分钟 ，缩减为 <10分钟
五项能力对应痛点逐项拆解：
取数慢 → 自动化；看不清 → 可视化；算得乱 → 流程化；不敢信 → 可重算；经验散 → 智能助手。
日滚动交易智能体 · 结业汇报
08

## Slide 10
03 总结与计划
3.1 培训经验总结
方法论沉淀
这次培训最大的收获不是做出了系统， 而是验证了一套可复用的智能体落地方法。
01
PRD 先行
方法论， 比代码更先跑通
先把业务场景写成"可追溯计算 链"，明确人机分工与红线，再谈 开发——文档共识先于代码，避免 边写边返工。
02
MVP 取舍
只保留验证路线必需的 UC1–UC9， 先证明"数据能进来、链路能闭环、 结果能解释"，拒绝一步到位的 大而全。
03
业务开发协同
交易员深度参与边界定义与结果校验， 开发贴着业务节奏走；先跑通辽宁一省， 再谈其他省份推广。
三个关键词：PRD · MVP · 业务开发
日滚动交易智能体 · 结业汇报
09

## Slide 11
03 总结与计划
3.2 下一步阶段计划
从可用到好用
MVP 已验证链路闭环，下一步围绕"数据、复盘、助手"三条线把系统做厚。
三个阶段，各有明确交付
01
9.15-9.25
数据自动获取
目标
对接辅助交易决策平台 API， 边界数据从"人工搬运"升级 为"接口直取"。
02
9.26-10.20
交易复盘
目标
电价预测准确率跟踪、偏差分析 （量化各边界对预测的影响权重）、 收益复盘——让每天的交易可度量。
03
10.21-11.10
智能助手优化
目标
政策解读、历史交易记录检索；沉淀 交易经验库：交易员的边界修改全部 留痕并附说明，经验不再只留在脑中。
目标：从"能算"到"算得准、 说得清、越用越聪明"。
每周五小组会议，同步建设过程和意见。
日滚动交易智能体 · 结业汇报
10

## Slide 12
感谢您的聆听与指导
电力滚撮交易智能体建设方案汇报
以建代训-第四组 · 2026.09
日滚动交易智能体 · 结业汇报